Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.03.09.19						Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

MODERNIZACJA 50 KAMER FULL HD DLA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
M.ST. WARSZAWY WRAZ Z USŁUGAMI.

- Etap I - Wykonawca dostarczy:

| Typ/rodzaj | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Kamera PTZ HD 1080p 21x zoom wraz z uchwytem | 44 | 44 kamer wraz z instalacją w modernizowanych punktach kamerowych |
| Kamera wielosensorowa wraz z uchwytem | 4 | 4 kamer wraz z instalacją w modernizowanych punktach kamerowych |
| Kamera wielosensorowa wraz z głowicą PTZ i uchwytem | 6 | 6 kamer wraz z instalacją w modernizowanych punktach kamerowych |
| licencje Genetec - upgrade istniejacych licencji „analog camera connection” do licencji IP (camera connection). | 50 | Dla wymienianych kamer analogowych na kamery Full HD oraz wielosensorowych |
| Konwertery Eth 10/100/1000 | 10 | Dostawa z instalacją |
| Moduł SFP 1Gb 1J | 30 par | 20 modułów SFP - dostawa z instalacją |

UWAGA.

- Wykonawca dostarczy kamerę wraz z obudową, w których będą znajdować się wszystkie niezbędne elementy do pracy w środowisku zewnętrznym w zakresie wymaganych temperatur.

- Oferowana kamera ma być na oficjalnej liście urządzeń wspieranych przez producenta oprogramowania Genetec  http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list

- Wykonawca dostarczy wraz z kamerami dedykowane uchwyty do zewnętrznego montażu słupowego.

- Wykonawca dostarczy kompatybilne zamienniki modułów optycznych SFP 1Gb (jednowłóknowych - 1J ze złączem LC) zapewniające poprawną pracę przełącznika na CO jak z modułami SFP producenta przełączników.

Kamera PTZ Full HD 1080p

- kamera wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy w trybie 24/7/365,

- kamera ma posiadać przetwornik CMOS nie mniejszy niż 1/ 2” z funkcją skanowania progresywnego,

- kamera ma być wyposażona w funkcję automatycznego ustawiana ostrości,

- kamera powinna być wyposażona w automatycznie i ręcznie zdejmowalny filtr podczerwieni zapewniając funkcjonalność Dzień/Noc,

- kamera powinna posiadać czułość nie gorszą niż:

    - dla 50 IRE:

      - Kolor: 0,02 Lux,(F1,5;1/30s)

      - B-W: 0,002 Lux,(F1,5;1/30s)

- kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,

- kamera ma umożliwiać sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez siec IP,

- kamera powinna zapewniać 21x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy,

- kamera musi wspierać kodowanie obrazu H.264 oraz MJPEG,

- kamera powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na dostarczenie dwóch indywidualnie konfigurowalnych strumieni wizyjnych H.264 w rozdzielczości HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach na sekundę,

- kamera musi dostarczać jednocześnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach obrazu,

- kamera musi zapewniać możliwość zdefiniowania 99 pozycji (presetów),

- kamera musi zapewniać kąt obrotu (PAN) 360° bez punktu końcowego,

- kamera musi zapewniać kąt pochylenia (TILT) 200°,

- kamera musi zapewniać szybkość obrotu w poziomie i w pionie przy sterowaniu ręcznym 200°/sek,

- kamera musi oferować funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją,

- kamera musi oferować funkcję balansu bieli regulowaną ręcznie i automatycznie,

- kamera musi oferować możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz,

- kamera musi być wyposażona w slot na karty pamięci SD,

- kamera ma mieć wbudowany wideoserwer umożliwiający dostępność wideo i konfiguracji dla wielu użytkowników w standardowym systemie operacyjnym i środowisku przeglądarki wykorzystującym HTTP, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania,

- kamera ma wspierać możliwość sterowania transmisją zarówno Constant Bit Rate (CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),

- kamera musi oferować wsparcie dla następujących protokołów sieciowych: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,

- kamera musi zapewniać transmisję unicast oraz multicast,

- kamera musi oferować rejestrację trasy PTZ za pomocą urządzenia wejścia jak joystick, pulpit sterujący,

- kamera powinna oferować detekcję ruchu,

- kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności,

- kamera powinna oferować możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem,

- kamera powinna oferować informację o 50 ostatnich połączeniach,

- kamera powinna umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, lub na adres email,

- kamera powinna być wyposażona w kopułową obudowę bez oświetlacza zapewniającą dyskrecję w zakresie kierunku prowadzonej obserwacji

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66,

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniająca temperaturę pracy od – 30 °C do 50 °C.

- kamera ma być wyposażona w co najmniej 2 wejścia alarmowe i jedno wyjście alarmowe.

- Moc pobierana przez kamerę nie powinna przekraczać 50W przy zasilaniu POE

Kamera wielosensorowa.

- kamera wraz z obudową ma być przeznaczona do zastosowań zewnętrznych do pracy w trybie 24/7/365,

- kamera ma posiadać co najmniej 4 przetworniki CMOS nie mniejsze niż 1/3” każdy z funkcją skanowania progresywnego pozwalających objąć obszar 360°w poziomie.

- minimalna łączna rozdzielczość kamery 16 megapikseli

- każdy sensor ma mieć moto zoom lub możliwość doboru co najmniej 3 rodzajów obiektywów pozwalających na zawężenie pola widzenia pojedynczego sensora w poziomie co najmniej do 60°,

- każdy sensor powinien mieć możliwość przesunięcia w osi poziomej i regulacji w pionie

- kamera powinna być wyposażona w automatycznie i ręcznie zdejmowalny filtr podczerwieni zapewniając funkcjonalność Dzień/Noc,

- kamera przy polu obserwacji w poziomie obejmującym 360° powinna posiadać czułość nie gorszą niż:

    - dla 30 IRE:

      - Kolor: 0,06 Lux, (1/30s)

- kamera ma umożliwiać transmisję obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP,

- kamera musi wspierać kodowanie obrazu H.264, H265 oraz MJPEG,

- kamera powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na dostarczenie maksymalnej rozdzielczości przy 25 klatkach na sekundę,

- kamera musi dostarczać jednocześnie trzy indywidualnie konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach obrazu,

- kamera musi oferować funkcję elektronicznej migawki z ręczną regulacją,

- kamera musi oferować funkcję balansu bieli regulowaną ręcznie i automatycznie,

- kamera musi oferować możliwość nakładania tekstu na wyświetlany obraz,

- kamera musi być wyposażona w slot na karty pamięci SD,

- kamera ma mieć wbudowany wideoserwer umożliwiający dostępność wideo i konfiguracji dla wielu użytkowników w standardowym systemie operacyjnym i środowisku przeglądarki wykorzystującym HTTP, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania,

- kamera ma wspierać możliwość sterowania transmisją zarówno Constant Bit Rate (CBR) jak i Variable Bit Rate (VBR),

- kamera musi oferować wsparcie dla następujących protokołów sieciowych: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP,

- kamera musi zapewniać transmisję unicast oraz multicast,

- kamera powinna oferować detekcję ruchu, wykrywanie przekroczenia linii

- kamera ma mieć możliwość ustawienia co najmniej 8 stref prywatności,

- kamera powinna oferować możliwość filtrowania adresów IP, ochrony dostępu hasłem,

- kamera powinna oferować informację o 50 ostatnich połączeniach,

- kamera powinna umożliwiać przesyłanie obrazów na serwer FTP, lub na adres email,

- kamera powinna być wyposażona w kopułową obudowę

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniającą poziom szczelności IP66,

- kamera powinna być wyposażona w obudowę zapewniająca temperaturę pracy od – 30 °C do 50 °C.

- Moc pobierana przez kamerę nie powinna przekraczać 30W przy zasilaniu POE

- Wykorzystanie jednej licencji w systemie Genetec

Kamera wielosensorowa wraz z głowicą PTZ.

Kamera posiadająca parametry opisane dla kamery wielosensorowej z zabudowanym w jednej obudowie modułem PTZ

- Etap II – wymiana i dołożenie kamer w istniejących punktach kamerowych PK

W 40 istniejących punktów kamerowych należy wymienić istniejącą kamerę analogową na kamerę IP. Wykonawca może wykorzystać istniejące uchwyty słupowe wymienianych kamer analogowych KD6 oraz zasilacze buforowe. Wykonawca potwierdzi kompatybilność oferowanej kamery z akcesoriami Zamawiającego.

Dokładne lokalizacje punktów kamerowych, gdzie należy wymienić istniejącą kamerę zostanie ustalony na etapie wykonawczym.

- W punktach kamerowych (PK) w których planowana jest nowa kamera IP należy wymienić kable sygnałowe i zasilające w relacji szafka - kamera: kabel zasilający min. 3x1.5mm2, 3 x kabel sygnałowy FTP min. kat. 5e – wszystkie kable do zastosowania zewnętrznego, kable nieużywane należy zabezpieczyć,

- Do zasilania urządzeń w szafkach z kamerami IP stosować zasilacze pracujące w szerokim zakresie tmp. Jest możliwość wykorzystania istniejących zasilaczy pracujących wcześniej z kamerą analogową.

- Wszystkie nowe instalacje sygnałowe z kamer IP zakończyć w istniejącej szafce kamerowej.

- Urządzenia montować na szynach DIN

W dziesięciu istniejących punktach kamerowych należy dołożyć kamerę wielosensorową w miejscu istniejącej kamery obrotowej wykorzystując istniejące okablowanie lub dokładając kabel sygnałowy FTP min. kat. 5e. W przypadku kamery wielosensorowej z modułem PTZ należy zdemontować istniejącą kamerę. W szafce należy zainstalować i zasilić dostarczone konwertery Eth 10/100/1000

Prace w szafkach kamerowych:

- Zabezpieczyć szafki kamerowe przed wilgocią. Wykonawca wykona prace związane z zabezpieczeniem wnętrza szafki przed wilgocią z gruntu wewnątrz fundamentu. W tym celu należy wyłożyć dno fundamentu geowłókniną a następnie całość zasypać piaskiem na grubość około 10cm. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególną ostrożność, aby piasek nie dostał się do rur osłonowych. Dopuszcza się zastosowanie innych form zabezpieczenia szaf przed wilgocią z ziemi w postaci np. płyty zakrywającej otwór w dnie szafy z uwzględnieniem przepustów na kable, jednakże wykonawca przed przystąpieniem do realizacji uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia,

- Wymienić instalację (okablowanie, przekaźnik reagujący na zanik napięcia zasilania, wyłącznik krańcowy reagujący na otwarcie drzwiczek- zainstalować nowy 2  x wyłącznik krańcowy) transmitującą sygnały alarmowe do wejść alarmowych kamer IP. Podłączyć alarmy do wejść alarmowych nowych kamer IP. Planuje się odbieranie alarmów w istnijaćej platformie Gentec Security Center.

- Uporządkować i oczyścić wszystkie urządzenia (w tym wnętrze szafy) oraz kable w szafkach kamerowych oraz opisać wszystkie końcówki kabli w sposób trwały i czytelny (np. z wykorzystaniem oznaczników Partex), dokonać koniecznych napraw szaf kamerowych (fundament, zawiasy, zamknięcia, okienko rewizyjne itp),

- Wymienić i zutylizować stare baterie w istniejących UPS w szafkach kamerowych w punktach PK z zasilaniem lokalnym.

- Podłaczy i zainstaluje dostarczone konwertery optyczne i uruchomi transmisje z instalowanych kamer do centrów oglądowych

Prace na Centrach Oglądowych

- Wykonawca podłączy wymienione kamery do przełączników ZOSM (do wskazanych portów SFP). Gniazda SFP wypełni dostarczonymi przez siebie modułami SFP. Wykonawca dostarczy i podłączy konieczne patchcordy optyczne pomiędzy przełącznicami optycznymi (S.C./APC) a modułami SFP w przełącznikach - tak by była możliwa łączność pomiędzy  przełącznikami a kamerami.

- Wykonawca usunie zbędne kable wykorzystywane dotychczas na potrzeby funkcjonowania kamer analogowych (m.in. patchcord światłowodowy, kable koncentryczne oraz kable sterujące w relacji przełącznic światłowodowa - konwerter optyczny - enkoder analogowy.

- Wykonawca zdemontuje zbędne analogowe konwertery optyczne i dostarczy zamawiającemu (Młynarska).

- Nowe połączenia (patchocordy) wykonawca oznaczy etykietami wskazującymi jednoznacznie lokalizację i numer kamery.