Numer sprawy: ZOSM.DZ.271.03.09.20						Załącznik Nr 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1

zakup i instalacja platformy transmisji obrazu za pomocą sieci GSM

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy zestaw urządzeń do utworzenia zabezpieczonych łącza komunikacyjnych pomiędzy przenośnym zestawem monitoringu miejskiego (urządzenie A / urządzenie B) a obiektem centralnym (urządzenie C) z wykorzystaniem istniejących sieci operatorów komórkowych.

| Typ/rodzaj | Ilość (szt.) |
| --- | --- |
| Urządzenie mobilne Typ A | 4 |
| Urządzenie mobilne Typ B | 6 |
| Urządzenie centralne Typ C | 1 |

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia typ A

- Urządzenie musi spełniać warunki normy IP67.

- Urządzenie musi posiadać następujące porty/moduły:

  - 2 wbudowane modemy sieci komórkowych, obsługujące technologię LTEA;

  - 4 sloty na karty SIM, po 2 na każdy modem sieci komórkowych;

  - wbudowane anteny modemów komórkowych LTEA;

  - wbudowana antena i odbiornik sygnału GPS;

  - 2 porty 10/100/1000 RJ-45;

- Zasilanie PoE 802.3at;

- Pobór mocy maksymalnie 20W;

- Waga urządzenia (bez uchwytów montażowych) nie większa niż 2 kg.

- Poprawna praca w warunkach:

  - temperatura – od -40 oC do +65 oC;

  - wilgotność – od 15% do 95%, bez kondensacji;

- Urządzenie musi umożliwiać utworzenie zabezpieczonego łącza komunikacyjnego do urządzenia C, z zachowaniem następujących funkcjonalności:

  - Utworzenie pojedynczego połączenia VPN z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sieci operatorów zewnętrznych, poprzez „sumowanie” wszystkich dostępnych usług transmisyjnych;

  - Możliwość szyfrowania wytworzonego połączenia VPN algorytmem AES-256 (włączana przez administratora);

  - Obsługa następujących trybów zarządzania ruchem wychodzącym:

    - Obciążenie poszczególnych usług WAN zgodnie z wagami przypisanymi przez administratora (każda z usług WAN otrzymuje zdefiniowaną część przesyłanego ruchu);

    - Definiowanie wyłączności dla wskazanego typu ruchu dla poszczególnych usług WAN;

    - Wymuszenie kierowania ruchu przez wskazaną usługę WAN;

    - Priorytetyzacja poszczególnych usług WAN;

    - Sekwencyjne obciążanie kolejnych usług WAN, zgodnie ze zdefiniowanymi priorytetami poszczególnych usług;

    - Równoważenie obciążenia poszczególnych usług WAN;

    - Optymalizacja ciągłości transmisji poprzez ciągły wybór usług WAN o najmniejszym opóźnieniu transmisji;

  - Możliwość nadawania priorytetów poszczególnym operatorom komórkowym;

  - Możliwość kształtowania polityki zarządzania ruchem w oparciu o dane używanego protokołu i zakresu portów;

  - Zapewnienie stabilności (ciągłości) połączenia w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dostępu do usług poszczególnych operatorów (utrata zasięgu 1 z 2 wykorzystywanych operatorów nie powoduje przerwania połączenia; dopuszczalna jest degradacja jakości połączenia, ze względu na uzależnienie od operatorów zewnętrznych);

  - Funkcjonalność przełączania obsługi przenoszenia ruchu pomiędzy kartami SIM obsługującymi ten sam modem sieci komórkowej (możliwość instalacji 4 kart SIM od 4 różnych operator ów dla 2 wbudowanych modemów; w przypadku awarii karty #1 modem nie jest wyłączany, lecz  korzysta z karty #2);

  - Obsługa SNMP V3;

  - Zbieranie danych statystycznych dotyczących wykorzystywanych usług operatorów zewnętrznych (wykorzystanie pasma per poszczególny używany operator);

  - Zarządzanie poprzez WWW i CLI;

  - Obsługa IPSec VPN (network-to-network);

  - Wydajność urządzenia wystarczająca do zestawienia opisanego wyżej połączenia o przepustowości 100 Mbit/s (60 Mbit/s z włączonym szyfrowanie AES-256).

- Gwarancja:

  - Okres gwarancji:			minimum 24 miesiące od daty dostawy

  - Dostępność serwisu gwarancyjnego:	dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00

  - Czas przywrócenia funkcjonalności:	maksimum 5 dni roboczych

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń gwarancyjnych w postaci elektronicznej, z możliwością dostępu online dla Zamawiającego;

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do narzędzia zarządzania online wszystkimi urządzeniami jednocześnie, z zapewnieniem możliwości realizacji wszystkich operacji administracyjnych jak przy lokalnym dostępie do urządzenia.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia B (do pracy w trudnych warunkach środowiskowych):

- Urządzenie musi spełniać warunki normy IP67.

- Urządzenie musi posiadać następujące porty/moduły:

  - 2 wbudowane modemy sieci komórkowych, obsługujące technologię LTEA;

  - 2 sloty na karty SIM;

  - 4 złącza do anten zewnętrznych;

  - 1 port 10/100/1000 RJ-45 do dołączenia sieci WAN;

  - 1 port 10/100/1000 RJ-45 do dołączenia urządzeń sieci LAN;

- Zasilanie 12V-56V DC, 3A;

- Pobór mocy maksymalnie 25W;

- Waga urządzenia (bez anten i uchwytów montażowych) nie większa niż 2,7 kg.

- Poprawna praca w warunkach:

  - temperatura – od -40oC do +65 oC;

  - wilgotność – od 15% do 95%, bez kondensacji;

- Urządzenie musi umożliwiać utworzenie zabezpieczonego łącza komunikacyjnego do urządzenia C, z zachowaniem następujących funkcjonalności:

  - Utworzenie pojedynczego połączenia VPN z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sieci operatorów zewnętrznych, poprzez „sumowanie” wszystkich dostępnych usług transmisyjnych;

  - Możliwość szyfrowania wytworzonego połączenia VPN algorytmem AES-256 (włączana przez administratora);

  - Obsługa następujących trybów zarządzania ruchem wychodzącym:

    - Obciążenie poszczególnych usług WAN zgodnie z wagami przypisanymi przez administratora (każda z usług WAN otrzymuje zdefiniowaną część przesyłanego ruchu);

    - Definiowanie wyłączności dla wskazanego typu ruchu dla poszczególnych usług WAN;

    - Wymuszenie kierowania ruchu przez wskazaną usługę WAN;

    - Priorytetyzacja poszczególnych usług WAN;

    - Sekwencyjne obciążanie kolejnych usług WAN, zgodnie ze zdefiniowanymi priorytetami poszczególnych usług;

    - Równoważenie obciążenia poszczególnych usług WAN;

    - Optymalizacja ciągłości transmisji poprzez ciągły wybór usług WAN o najmniejszym opóźnieniu transmisji;

  - Możliwość nadawania priorytetów poszczególnym operatorom komórkowym;

  - Zapewnienie stabilności (ciągłości) połączenia w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dostępu do usług poszczególnych operatorów (utrata zasięgu 1 z 2 wykorzystywanych operatorów nie powoduje przerwania połączenia; dopuszczalna jest degradacja jakości połączenia, ze względu na uzależnienie od operatorów zewnętrznych);

  - Obsługa SNMP V3;

  - Zbieranie danych statystycznych dotyczących wykorzystywanych usług operatorów zewnętrznych (wykorzystanie pasma per poszczególnych używany operator);

  - Zarządzanie poprzez WWW i CLI;

  - Obsługa IPSec VPN (network-to-network);

  - Wydajność urządzenia wystarczająca do zestawienia opisanego wyżej połączenia o przepustowości 100 Mbit/s (60 Mbit/s z włączonym szyfrowanie AES-256).

- Wraz z każdym urządzeniem typ B należy dostarczyć następujący zestaw anten:

  - 2 anteny spełniające następujące warunki:

- Długość kabla min. 5m;

- Częstotliwości pracy - zgodne z zakresem częstotliwości wykorzystywanych przez operatorów komórkowych działających na terenie kraju;

- Zysk antenowy min. 3dBi;

- Impedancja 50Ω;

- Konstrukcja panelowa o wymiarach nie większych niż 250 x 160 x 90 mm;

- Waga max. 1 kg (bez uchwytów montażowych);

- Poprawna praca w temperaturach od -40oC do +65 oC;

- Zgodność z normą IP65;

- Gwarancja:

  - Okres gwarancji:			minimum 24 miesiące od daty dostawy

  - Dostępność serwisu gwarancyjnego:	dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00

  - Czas przywrócenia funkcjonalności:	maksimum 5 dni roboczych

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń gwarancyjnych w postaci elektronicznej, z możliwością dostępu online dla Zamawiającego;

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do narzędzia zarządzania online wszystkimi urządzeniami jednocześnie, z zapewnieniem możliwości realizacji wszystkich operacji administracyjnych jak przy lokalnym dostępie do urządzenia.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia C:

- Musi współpracować z urządzeniem typu A i B w zakresie terminowania tuneli VPN zestawianych przez urządzenia typu A i B.

- Urządzenie musi posiadać następujące porty/moduły:

  - 3 portów 1G RJ-45 do dołączenia sieci WAN;

  - 3 porty 1G RJ-45 do dołączenia urządzeń sieci LAN;

  - 1 port USB do dołączenia zewnętrznego modemu sieci WAN;

- Urządzenie musi umożliwiać obsługę zabezpieczonego łącza komunikacyjnego do urządzenia A, z zachowaniem następujących funkcjonalności:

  - Szyfrowanie połączenia VPN algorytmem AES-256;

  - Zapewnienie stabilności (ciągłości) połączenia w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dostępu do usług poszczególnych operatorów WAN;

  - Obsługa SNMP V3;

  - Zarządzanie poprzez WWW i CLI;

  - Obsługa IPSec VPN (network-to-network);

  - Obsługa następujących trybów zarządzania ruchem:

    - Obciążenie poszczególnych usług WAN zgodnie z wagami przypisanymi przez administratora (każda z usług WAN otrzymuje zdefiniowaną część przesyłanego ruchu);

    - Definiowanie wyłączności dla wskazanego typu ruchu dla poszczególnych usług WAN;

    - Wymuszenie kierowania ruchu przez wskazaną usługę WAN;

    - Priorytetyzacja poszczególnych usług WAN;

    - Sekwencyjne obciążanie kolejnych usług WAN, zgodnie ze zdefiniowanymi priorytetami poszczególnych usług;

    - Równoważenie obciążenia poszczególnych usług WAN;

    - Optymalizacja ciągłości transmisji poprzez ciągły wybór usług WAN o najmniejszym opóźnieniu transmisji;

- Możliwość jednoczesnej obsługi 30 urządzeń typu A lub B, z możliwością rozbudowy do 100 poprzez dostarczenie odpowiedniej licencji

- Przepustowość dla obsługi tuneli VPN przenoszących ruch z urządzeń typu A i/lub B (z włączoną szyfracją AES-256)  150Mbit/s.

- Wbudowany serwer PPTP VPN oraz serwer OpenVPN.

- Możliwość uruchomienia funkcjonalności klastra wysokiej dostępności (poprzez dołączenie analogicznego urządzenia w przyszłości).

- Gwarancja:

  - Okres gwarancji:			minimum 24 miesiące od daty dostawy

  - Dostępność serwisu gwarancyjnego:	dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00

  - Czas przywrócenia funkcjonalności:	maksimum 5 dni roboczych

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń gwarancyjnych w postaci elektronicznej, z możliwością dostępu online dla Zamawiającego;

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do narzędzia zarządzania online wszystkimi urządzeniami jednocześnie, z zapewnieniem możliwości realizacji wszystkich operacji administracyjnych jak przy lokalnym dostępie do urządzenia.